中心前廳大門、大禮堂2側大門及舞蹈教室門整繕設備採購

1. 拆除舊有中心前廳大門、大禮堂側大門及舞蹈教室門

2. 舊門及工程廢棄物移送處理

3. 規格與材料

(1)前廳大門

尺寸：72英吋寛、88英吋高之兩扇外開式門，門扇中間為20英吋寛、64英吋高之玻璃。

材料：

(a)門扇 (含鋼板、把手、門鎖、絞鍊、螺絲)為不鏽鋼材質Type304或316，厚度為0.8mm-1.0mm（約20 gauge），可耐強酸、強鹼之高強度抗變形，門框厚度為1.2mm-1.5mm（約18 gauge）。

(b)門扇中間採用雙層鋼化玻璃，玻璃單層厚度4-5mm。

(2) 大禮堂2側大門

尺寸：36英吋寛、88英吋高及24英吋寛、88英吋高之兩扇外開式門，門扇中間各為22英吋寛、64英吋高及14英吋寛、64英吋高之玻璃。

材料：

(a)門扇 (含鋼板、把手、門鎖、絞鍊、螺絲)為不鏽鋼材質Type304或316，厚度為0.8mm-1.0mm（約20 gauge），可耐強酸、強鹼之高強度抗變形，門框厚度為1.2mm-1.5mm（約18 gauge）。

(b)門扇中間採用雙層鋼化玻璃，玻璃單層厚度4-5mm。

(3)舞蹈教室門

尺寸：40英吋寛、87英吋高之外開式門。

材料：門扇 (含鋼板、把手、門鎖、絞鍊、螺絲)為不鏽鋼材質Type304或316，厚度為0.8mm-1.0mm（約20 gauge），可耐強酸、強鹼之高強度抗變形，門框厚度為1.2mm-1.5mm（約18 gauge）。

4.施工：裝設中心前廳大門、大禮堂2側大門及舞蹈教室門，裝設門之後油漆美觀。