中心前廊簷翻新整繕設備採購

1. 拆除中心入口處迴廊屋頂面積20英呎寬、60英呎所有瓦片及舊木質乘載底板，以及廊簷內所有迴廊照明燈、遮光木板。

2. 本案工程廢棄物移送處理。

3. 整繕規格與材料

(1)、所有瓦片改鋪深綠色仿陶瓷形狀烤漆鍍鋅鋼板，鋼板厚度至少 26　gauge (約0.476mm)。

(2)、換新之木質承載底板(Plywood）厚度至少3/4英吋，材質採用優面平板(Sande Plywood)。

(3)、木質承載底板上面必須先鋪上防水毛氈紙（Waterproof Roofing underlayment），上面再鋪上仿瓦烤漆鍍鋅鋼板。

(4)、所有木質承載底板全部油漆粉刷一次，顏色須與牆面顏色相同。